## Slide 1
Вхождение в синхронизм
с базовыми станциями UMTS FDD

## Slide 2
Формирование нисходящих каналов: расширение
DL PCH – нисходящий физический канал;
Cch,SF,m – каналообразующий код с номером m, m = 0, …, SF – 1;
SF – коэффициент расширения;
Sdl,n – скремблирующая последовательность базовой станции, n = 0, …, 511.
Созвездия: ФМ-2 для каналов синхронизации; ФМ-4/КАМ-16 для HS-PDSCH; ФМ-4 для всех остальных.

## Slide 3
Формирование нисходящих каналов: сложение
G1, G2, …, GP, GS – весовые коэффициенты каналов.

## Slide 4
Формирование нисходящих каналов: модуляция
Чиповый импульс:

## Slide 5
Структура нисходящих кадров
Common Pilot Channel (CPICH):
1 кадр = 15 слотов = 10 мс;
1 слот = 2 560 чипов;
1 кадр = 38 400 чипов.

## Slide 6
Структура нисходящих кадров
Synchronisation Channel (SCH)
Primary Common Control Physical Channel (P-CCPCH):

## Slide 7
Коды: каналообразующие коды
DL: Primary CPICH: Cch,256,0; Primary CCPCH: Cch,256,1.
Для HS-PDSCH: SF = 16.
Для HS-SCCH: SF = 128.
UL: Для DPCCH, HS-DPCCH, E-DPCCH, PRACH MCP: SF = 256;
Для DPDCH: min{SF} = 4;
Для E-DPDCH: min{SF} = 2;
PRACH MDP: SF = 32 … 256;

## Slide 8
Коды: скремблирующие последовательности
DL:
Всего определено 262 143 скремблирующих последовательности длительностью 38 400 элементов. Из них используется 8 192.
512 – первичных, по 8 в каждой из 64 скремблирующих групп
7 680 – вторичных, по 15 для каждой первичной.
UL:
Определены 224 длинных и 224 коротких (когда приемник БС готов к выполнению многокодового алгоритма приема) скремблирующих последовательностей длительностью 38 400 элемента каждая.
Для PRACH определено 8192 скремблирующих последовательности: 512 групп по 16 последовательностей.

## Slide 9
Коды: специальные последовательности
DL:
Определены универсальная первичная синхропоследовательность и 16 вторичных синхропоследовательностей. Вторичные – строки матрицы Адамара, скремблированные последовательностью Голея.
UL:
Сигнатуры преамбулы PRACH – строки матрицы Адамара, скремблированные скремблирующей последовательностью PRACH и вектором, формирующим постоянный набег фазы.

## Slide 10
Поиск сигналов БС: слотовая синхронизация
X – последовательность, полученная из дискретизации по времени и квантования по уровню двух квадратур сигнала нисходящего канала, снесенного на нулевую частоту. Частота дискретизации равна Fd = 3,840 МГц, и АЦП имеет 216 уровней.
CPSС[n] – массив первичного синхрокода; Slots – число учитываемых слотов .

## Slide 11
Поиск сигналов БС: кадровая синхронизация
SlotPos[SlotNum] – последовательность позиций начал слотов.
CSSС,k[n] – массив вторичных синхрокодов.
GN – номер скремблирующей группы.
T – таблица размещения вторичных синхрокодов в слотах в зависимости от номера скремблирующей группы.
dS – сдвиг в слотах до начала (предполагаемого) кадра от первого слота.
Кодовая группа | Номер слота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14
Группа 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 | 6 | 14 | 6 | 15
Группа 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 13 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 13 | 11 | 9
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
T

## Slide 12
Поиск сигналов БС: определение номера кода БС
Номер скремблирующего кода определяется так
N = 16·8·GN + 16·n,
где GN = 0, …, 63 и n = 0, …, 7.
Sdl,16(8GN+n)[k] – массивы первичных скремблирующих кодов, k = 0, …, 38399.

## Slide 13
Считывание вещательных данных

## Slide 14
Структура нисходящих кадров
Secondary Common Control Physical Channel (S-CCPCH)
Slot Format #i | Channel Bit Rate (kbps) | SF | Bits/ Frame | Bits/ Slot | Ndata1 | Npilot | NTFCI
0 | 30 | 256 | 300 | 20 | 20 | 0 | 0
1 | 30 | 256 | 300 | 20 | 12 | 8 | 0
2 | 30 | 256 | 300 | 20 | 18 | 0 | 2
3 | 30 | 256 | 300 | 20 | 10 | 8 | 2
4 | 60 | 128 | 600 | 40 | 40 | 0 | 0
5 | 60 | 128 | 600 | 40 | 32 | 8 | 0
6 | 60 | 128 | 600 | 40 | 38 | 0 | 2
7 | 60 | 128 | 600 | 40 | 30 | 8 | 2
8 | 120 | 64 | 1200 | 80 | 72 | 0 | 8*
9 | 120 | 64 | 1200 | 80 | 64 | 8 | 8*
10 | 240 | 32 | 2400 | 160 | 152 | 0 | 8*
11 | 240 | 32 | 2400 | 160 | 144 | 8 | 8*
12 | 480 | 16 | 4800 | 320 | 312 | 0 | 8*
13 | 480 | 16 | 4800 | 320 | 296 | 16 | 8*
14 | 960 | 8 | 9600 | 640 | 632 | 0 | 8*
15 | 960 | 8 | 9600 | 640 | 616 | 16 | 8*
16 | 1920 | 4 | 19200 | 1280 | 1272 | 0 | 8*
17 | 1920 | 4 | 19200 | 1280 | 1256 | 16 | 8*

## Slide 15
Временная синхронизация физических каналов