## Slide 1
UMTS FDD
Формирование сигналов

## Slide 2
В 25 серии имеется 250 спецификаций из зарезервированных 1000, для каждой до 8 релизов в каждом порядка 10 версий.
Subject of specification series | 3G and beyond / GSM (R99 and later) | GSM only (Rel-4 and later) | GSM only (before Rel-4)
General information (long defunct) |  |  | 00 series
Requirements | 21 series | 41 series | 01 series
Service aspects ("stage 1") | 22 series | 42 series | 02 series
Technical realization ("stage 2") | 23 series | 43 series | 03 series
Signalling protocols ("stage 3") - user equipment to network | 24 series | 44 series | 04 series
Radio aspects | 25 series | 45 series | 05 series
CODECs | 26 series | 46 series | 06 series
Data | 27 series | 47 series (none exists) | 07 series
Signalling protocols ("stage 3") -(RSS-CN) and OAM&P and Charging (overflow from 32.- range) | 28 series | 48 series | 08 series
Signalling protocols ("stage 3") - intra-fixed-network | 29 series | 49 series | 09 series
Programme management | 30 series | 50 series | 10 series
Subscriber Identity Module (SIM / USIM), IC Cards. Test specs. | 31 series | 51 series | 11 series
OAM&P and Charging | 32 series | 52 series | 12 series
Access requirements and test specifications |  | 13 series (1) | 13 series (1)
Security aspects | 33 series | (2) | (2)
UE and (U)SIM test specifications | 34 series | (2) | 11 series
Security algorithms (3) | 35 series | 55 series | (4)
LTE (Evolved UTRA) and LTE-Advanced radio technolgy | 36 series | - | -
Multiple radio access technology aspects | 37 series | - | -
Specification-numbering in 3gpp.org
2

## Slide 3
Формирование нисходящих каналов: расширение
DL PCH – нисходящий физический канал;
Cch,SF,m – каналообразующий код с номером m, m = 0, …, SF – 1;
SF – коэффициент расширения;
Sdl,n – скремблирующая последовательность базовой станции, n = 0, …, 511.
Созвездия: ФМ-2 для каналов синхронизации; ФМ-4/КАМ-16 для HS-PDSCH; ФМ-4 для всех остальных.
3

## Slide 4
Формирование нисходящих каналов: сложение
G1, G2, …, GP, GS – весовые коэффициенты каналов.
4

## Slide 5
Формирование нисходящих каналов: модуляция
Чиповый импульс:
5

## Slide 6
Operating Band | UL Frequencies UE transmit, Node B receive | DL frequencies UE receive, Node B transmit | TX-RX frequency separation
I | 1920 - 1980 MHz | 2110 -2170 MHz | 190 MHz
II | 1850 -1910 MHz | 1930 -1990 MHz | 80 MHz
III | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | 95 MHz
IV | 1710-1755 MHz | 2110-2155 MHz | 400 MHz
V | 824 - 849MHz | 869-894MHz | 45 MHz
VI | 830-840 MHz | 875-885 MHz | 45 MHz
VII | 2500 - 2570 MHz | 2620 - 2690 MHz | 120 MHz
VIII | 880 - 915 MHz | 925 - 960 MHz | 45 MHz
IX | 1749.9 - 1784.9 MHz | 1844.9 - 1879.9 MHz | 95 MHz
X | 1710-1770 MHz | 2110-2170 MHz | 400 MHz
XI | 1427.9 - 1447.9 MHz | 1475.9 - 1495.9 MHz | 48 MHz
XII | 699 - 716 MHz | 729 - 746 MHz | 30 MHz
XIII | 777 - 787 MHz | 746 - 756 MHz | 31 MHz
XIV | 788 - 798 MHz | 758 - 768 MHz | 30 MHz
XV | Reserved | Reserved | 
XVI | Reserved | Reserved | 
XVII | Reserved | Reserved | 
XVIII | Reserved | Reserved | 
XIX | 830 – 845 MHz | 875 -890 MHz | 45 MHz
XX | 832 - 862 MHz | 791 - 821 MHz | 41 MHz
XXI | 1447.9 - 1462.9 MHz | 1495.9 - 1510.9 MHz | 48 MHz
Формирование нисходящих каналов: полосы частот
6

## Slide 7
Формирование восходящих каналов: расширение DCH
Configuration # | DPDCH | HS-DPCCH | E-DPDCH | E-DPCCH
1 | 6 | 1 | - | -
2 | 1 | 1 | 2 | 1
3 | - | 1 | 4 | 1
Sdpch,n – скремблирующая последовательность, n = 0, …, 224 – 1.
DPDCH - Dedicated Physical Data Channel
DPCCH - Dedicated Physical Control Channel
HS-DPCCH - Dedicated Physical Control Channel (uplink) for HS-DSCH
E-DPDCH - Enhanced Dedicated Physical Data Channel
E-DPCCH - Enhanced Dedicated Physical Control Channel
Только ФМ-4, поэтому формирователь СС опущен.
7

## Slide 8
Формирование восходящих каналов: расширение DCH
C – каналообразующие коды;
β – весовые коэффициенты.
Блок spreading для DPCCH/DPDCH
8

## Slide 9
Формирование восходящих каналов: расширение DCH
C – каналообразующий код;
β – весовой коэффициент.
Блок spreading для HS-DPCCH
9

## Slide 10
Nmax-dpdch | HS-DSCH configured | E-DPDCHk | iqed,k
0 | No/Yes | E-DPDCH1 | 1
 |  | E-DPDCH2 | j
 |  | E-DPDCH3 | 1
 |  | E-DPDCH4 | j
1 | No | E-DPDCH1 | j
 |  | E-DPDCH2 | 1
1 | Yes | E-DPDCH1 | 1
 |  | E-DPDCH2 | j
C – каналообразующие коды;
β – весовые коэффициенты.
Формирование восходящих каналов: расширение DCH
Блок spreading для E-DPDCH/E-DPCCH
10

## Slide 11
Формирование восходящих каналов: расширение PRACH
Preamble part: комплексная последовательность
Message part:
C – каналообразующий код;
β – весовые коэффициенты;
Sr-msg,n – скремблирующая последовательность, n = 0, …, 8191.
Только ФМ-4, поэтому формирователь СС опущен.
11

## Slide 12
Коды: каналообразующие коды
DL: Primary CPICH: Cch,256,0; Primary CCPCH: Cch,256,1.
Для HS-PDSCH: SF = 16.
Для HS-SCCH: SF = 128.
UL: Для DPCCH, HS-DPCCH, E-DPCCH, PRACH MCP: SF = 256;
Для DPDCH: min{SF} = 4;
Для E-DPDCH: min{SF} = 2;
PRACH MDP: SF = 32 … 256;
12

## Slide 13
Коды: скремблирующие последовательности
DL:
Всего определено 262 143 скремблирующих последовательности длительностью 38 400 элементов. Из них используется 8 192.
512 – первичных, по 8 в каждой из 64 скремблирующих групп
7 680 – вторичных, по 15 для каждой первичной.
UL:
Определены 224 длинных и 224 коротких (когда приемник БС готов к выполнению многокодового алгоритма приема) скремблирующих последовательности длительностью 38 400 элемента каждая.
Для PRACH определено 8192 скремблирующих последовательности: 512 групп по 16 последовательностей.
13

## Slide 14
Коды: специальные последовательности
DL:
Определены универсальная первичная синхропоследовательность и 16 вторичных синхропоследовательностей. Вторичные – строки матрицы Адамара скремблированные последовательностью Голея.
UL:
Сигнатуры преамбулы PRACH – строки матрицы Адамара, скремблированные скремблирующей последовательностью PRACH и вектором, формирующим постоянный набег фазы.
14

## Slide 15
Структура нисходящих кадров
Common Pilot Channel (CPICH):
1 кадр = 15 слотов = 10 мс;
1 слот = 2 560 чипов;
1 кадр = 38 400 чипов.
15

## Slide 16
Структура нисходящих кадров
Synchronisation Channel (SCH)
Primary Common Control Physical Channel (P-CCPCH):
16

## Slide 17
Структура нисходящих кадров
Secondary Common Control Physical Channel (S-CCPCH)
Slot Format #i | Channel Bit Rate (kbps) | SF | Bits/ Frame | Bits/ Slot | Ndata1 | Npilot | NTFCI
0 | 30 | 256 | 300 | 20 | 20 | 0 | 0
1 | 30 | 256 | 300 | 20 | 12 | 8 | 0
2 | 30 | 256 | 300 | 20 | 18 | 0 | 2
3 | 30 | 256 | 300 | 20 | 10 | 8 | 2
4 | 60 | 128 | 600 | 40 | 40 | 0 | 0
5 | 60 | 128 | 600 | 40 | 32 | 8 | 0
6 | 60 | 128 | 600 | 40 | 38 | 0 | 2
7 | 60 | 128 | 600 | 40 | 30 | 8 | 2
8 | 120 | 64 | 1200 | 80 | 72 | 0 | 8*
9 | 120 | 64 | 1200 | 80 | 64 | 8 | 8*
10 | 240 | 32 | 2400 | 160 | 152 | 0 | 8*
11 | 240 | 32 | 2400 | 160 | 144 | 8 | 8*
12 | 480 | 16 | 4800 | 320 | 312 | 0 | 8*
13 | 480 | 16 | 4800 | 320 | 296 | 16 | 8*
14 | 960 | 8 | 9600 | 640 | 632 | 0 | 8*
15 | 960 | 8 | 9600 | 640 | 616 | 16 | 8*
16 | 1920 | 4 | 19200 | 1280 | 1272 | 0 | 8*
17 | 1920 | 4 | 19200 | 1280 | 1256 | 16 | 8*
17

## Slide 18
Структура нисходящих кадров
Paging Indicator Channel (PICH)
Number of paging indicators per frame (Np) | Pq = 1 | Pq = 0
Np=18 | {b16q, …, b16q+15} = {1, 1,…, 1} | {b16q, …, b16q+15} = {0, 0,…, 0}
Np=36 | {b8q, …, b8q+7} = {1, 1,…, 1} | {b8q, …, b8q+7} = {0, 0,…, 0}
Np=72 | {b4q, …, b4q+3} = {1, 1,…, 1} | {b4q, …, b4q+3} = {0, 0,…, 0}
Np=144 | {b2q, b2q+1} = {1, 1} | {b2q, b2q+1} = {0, 0}
18

## Slide 19
Структура нисходящих кадров
DPCCH and DPDCH
Определено 49 форматов кадра! SF от 4 до 512.
TPC – transmit power-control;
TFCI – transport-format combination indicator.
19

## Slide 20
Структура нисходящих кадров
DPCCH and DPDCH
20

## Slide 21
Структура восходящих кадров
DPCCH and DPDCH
Определено 7 форматов кадра для DPDCH, 8 – для DPCCH.
TFCI – transport-format combination indicator;
FBI – feedback information;
TPC – transmit power-control.
21

## Slide 22
Структура восходящих кадров
PRACH: RACH access slot numbers and their spacing
22

## Slide 23
Структура восходящих кадров
PRACH: Structure of the random-access transmission
PRACH: frame structure
23

## Slide 24
Временная синхронизация физических каналов
24

## Slide 25
К
А
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е
К
О
Д
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
DL
UL
25

## Slide 26
Канальное кодирование: проверка целостности пакетов
gCRC24(D) = D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1;
gCRC16(D) = D16 + D12 + D5 + 1;
gCRC12(D) = D12 + D11 + D3 + D2 + D + 1;
gCRC8(D) = D8 + D7 + D4 + D3 + D + 1.
26

## Slide 27
Канальное кодирование: помехоустойчивое кодирование
Type of TrCH | Coding scheme | Coding rate
BCH | Convolutional coding | 1/2
PCH |  | 
RACH |  | 
DCH, FACH |  | 1/3, 1/2
 | Turbo coding | 1/3
27

## Slide 28
Канальное кодирование: помехоустойчивое кодирование
28